Funktionsübersicht

In dem Bausatz sind 11 verschiedene Programme gespeichert, die Du mit dem Schalter S1 auswählen kannst. Das gewünschte Programm wird im BCD-Code ausgewählt (siehe Tabelle).

Programm 0   
Beim Programm 0 wird an den Leuchtdioden das Wort HALLO ausgegeben. Mit jedem neuen Buchstaben ist zugleich der Morsecode der Buchstaben zu hören.

Programm 1
Alarmanlage mit Leuchteffekt und Sirene auf Tastendruck

Programm 2 
Morsen mit der Taste (siehe Morsealphabet)

Programm 3 
Lauflicht Variante 1

Programm 4 
Lauflicht Variante 2

Programm 5 
Lauflicht Variante 3

Programm 6 
Würfel -  damit spielt man Würfelspiele mit Turbo-Geschwindigkeit

Programm 7 
Spiel: Fang die Leuchtdiode (mit Tonausgabe) Es muß die Leuchtdiode in der Mitte gefangen werden. Sobald diese aufleuchtet,  sofort die Taste drücken. Leuchtet nun die mittlere LED auf, so ertönt das Morsezeichen „S“ wie SUPER. Leuchtet eine andere LED, so ertönt ein „O“ wie Oh / schade.

Programm 8 
Lauflicht Variante 4

Programm 9 
Melodie auf Tastendruck

Programm 10 
Funktioniert nur mit einem Lichtsensor, den man dazubauen kann. Dann wirst Du, wenn es hell wird, mit einer Melodie geweckt.

Programm 11 
Alarmanlage mit Leuchteffekt und Sirene auf externen Schaltkontakt. Dazu muß ein 10 kΩ Widerstand von RB4-1 nach GND gelötet werden. Die Drähte vom Schaltkontakt werden dann zwischen  +5V und RB4-2 gelötet.

# Tabelle BCD-Code

| Programm | SW 4 | SW 3 | SW 2 | SW 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Off | Off | Off | On |
| 2 | Off | Off | On | Off |
| 3 | Off | Off | On | On |
| 4 | Off | On | Off | Off |
| 5 | Off | On | Off | On |
| 6 | Off | On | On | Off |
| 7 | Off | On | On | On |
| 8 | On | Off | Off | Off |
| 9 | On | Off | Off | On |
| 10 | On | Off | On | Off |
| 11 | On | Off | On | On |

Bestückungsplan

Das Morsealphabet

Das Morsealphabet besteht aus Punkten und Strichen, oder wenn man richtig morst, besteht es aus kurzen und langen Tönen. Einen Punkt kann man mit einem kurzen Piepser darstellen, einen Strich mit einem langem Ton. Probiert es mal aus! Mit ein wenig Übung kann man sich damit sogar richtig unterhalten.

| A | . _ | M | _ _ | Z | _ _ . . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | _ . . . | N | _ . | 1 | . _ _ _ _ |
| C | _ . _ . | O | _ _ _ | 2 | . . _ _ _ |
| D | _ . . | P | . _ _ . | 3 | . . . _ _ |
| E | . | Q | _ _ . _ | 4 | . . . . _ |
| F | . . _ . | R | . _ . | 5 | . . . . . |
| G | _ _ . | S | . . . | 6 | _ . . . . |
| H | . . . . | T | _ | 7 | _ _ . . . |
| I | . . | U | . . _ | 8 | _ _ _ . . |
| J | . _ _ _ | V | . . . _ | 9 | _ _ _ _ . |
| K | _ . _ | X | _ . . _ | 0 | _ _ _ _ _ |
| L | . _ . . | Y | _ . _ _ | Irrung | . . . . . . . . |

Spaß am Löten gehabt?

Wenn Du Lust hast, noch mehr an Deinem Gerät aufzubauen, kannst Du Dich wieder mit uns in Verbindung setzen. Dann kannst Du es z.B. als Alarmanlage oder als Wecker benutzen.

Die Jugendgruppe der Lennestädter Funkamateure freut sich auf neue Mitstreiter! Informationen gibt es unter www.ov-lennestadt.de und beim Jugendgruppenleiter:

Kai-Uwe Pieper, Wolbecke 25, 57368 Lennestadt, 
02721 / 7179863,  E-Mail: df3dcb@darc.de